SUPERSAN KDM -201 комбинированный для Al профиля

Высокопроизводительный механический станок, имеет 1 фрезер и 1 отрезной диск. Пилит под углом 45 градусов и присаживает 1 паз под крепежный винт на одной заготовке. Обрабатывает одну заготовку с одной стороны за один производственный цикл.

Станок комплектуется качественным немецким инструментом Schaffer. На данный станок, как и на всех станки Supersan, электрика поставляется Тайваньской фирмой TEND

Получаемые изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Питание | Однофазное, 220 В / 50 Гц |
| --- | --- |
| Управление | Ручное |
| Сверлильный узел | 0,4 кВт 2500 об/ми |
| Пильный узел | 0,55 кВт, 3000 об/мин |
| Максимальная ширина обрабатываемой детали: | 90мм |
| Максимальная высота обрабатываемой детали | 50мм |
| Масса станка | 28 кг |
| Габариты станка (упаковка) | 450мм/380 мм/800 мм |
| Пильный диск | 250 мм х 30мм |

Отличительные особенности станка

|  | Направляющий треугольник даёт угол 45 и 90 градусов. пильный узел опускается строго вертикально, что исключает возможность сбивания угла |
| --- | --- |
|  | Система перемещения состоит из направляющих валов из высокоуглеродистой хромированной подшипниковой стали и подшипников линейного перемещения, что даёт возможность долгосрочной полезной эксплуатации оборудования. |
|  | Система настроек позволяет легко перенастраивать станок с одного вида профиля на другой. |

В комплект поставки входит пильный диск Schaffer и двустороннее сверло с зенковкой.